MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

INFORMAÇÕES GERAIS

Obra: Pavimentação de Via Pública.

Local:  Rua Ismar Augusto da Silva.- Extensão de 120,00 x 6,14m.-Centro

Travessa Gabriel de S. Rangel.- Extensão de 78,00 x 4,00m – Centro.

Estrada da Cachoeira – trecho Extensão de 68,00 x 6,50m. Bairro Sengo- Município de Pouso Alto - MG.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Colocação de 01 placa de obra: Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50) m-em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebite 540 e parafuso 3/8, em estrutura metálica viga u 2", enrijecida com metalon 20x20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva, conforme manual de identidade visual do Governo de Minas.

- Levantamento Planimétrico: foi executado levantamento planimétrico “in loco” para elaboração do projeto de engenharia.

- Regularização do subleito será executado o nivelamento com maquinas pelo município. A= 1.490,50m2

- Meio fio de concreto pré-moldado tipo A, com fck de 25mpa de resistência (12X16, 67X35)cm e serão assentados de forma uniforme e regular sob solo em valas de 15 cm de espessura, será instalado meio fio dos dois lados das ruas a serem pavimentadas e inclusive com travamento em meio fio.

- Execução de Colchão de areia E=06 cm: Será executado colchão de arreia com 6 cm no mínimo de espessura e declividade de 3%, conforme especificações técnicas exigidas, a fim de escoar as águas pluviais do meio da rua para as laterais.

- Execução de calçamento em bloquete sextavado articulado para tráfego médio E=8 cm, 25 de diâmetro e fck >35 mpa. As peças serão assentadas de forma nivelada e regular obedecendo à declividade de 3 % de inclinação.

- Drenagem Pluvial: Serão utilizadas as drenagens Pluviais superficiais através de sarjetas tipo 1 50 x 5 cm, i=3% padrão DEOP-MG.

- – Final - Limpeza geral da Obra.

Pouso Alto, 7 de abril de 2017.

____________________________________

Ricardo Augusto Pinto Costa

ENGENHEIRO CIVIL

CREA N° 37.421/D-MG