MEMORIAL DESCRITIVO P/ EXECUÇÃO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DO FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA DO GINÁSIO                    POLIESPORTIVO.

LOCAL: RODOVIA BR-354- Nº 830 – B. CENTRO –POUSO ALTO.

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO - MG.

EXECUÇÃO DO FECHAMENTO DAS LATERAIS DA QUADRA

- SUPRA ESTRUTURA, ARMAÇÃO DE FERRAGEM COM AÇO CA 60, FERRO 6,00M E FERRO CA 50 DE 6,3MM A 12,5MM. EXECUÇÃO DE CONCRETO COM FCK DE 20 MP TRAÇO 1:2,7 :3 ( CIMENTO AREIA MEDIA E BRITA 1).

- ALVENARIAS , FECHAMENTO DE TIJO FURADO CERAMICO DE 12 X 19 X19 DE ESPESSURA , COM ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA  NO TRAÇO 1:3, PREPARO MECANICO.

- ALVENARIA DE TIJO DE VIDRO TIPO CANELADO DE 19X19  X 8CM , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE AÇO.

- REVETIMENTO, SERA EXECUTADO CHAPISCO NA ALVENARIA PARA RECEBER O EMBOÇO / MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8 EM BETONEIRA CONFORME PLANILHA.

________________________________________

Ricardo Augusto Pinto Costa

ENG. CIVIL – CREA 37.421/D