MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

INFORMAÇÕES GERAIS

Obra: Pavimentação de 01 Trecho de Via Pública (110,00 x 6,00) m.

Local:  Bairro Centro – Município de Pouso Alto – MG.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Colocação de 01 placa de obra: 1,50x3,00 em chapa galvanizada modelo gov. mg.

Levantamento Planimétrico: foi executado levantamento planimétrico “in loco” para elaboração do projeto de engenharia.

Meio fio de concreto (100x30x10) – fornecimento e assentamento: as guias serão fabricadas com fck de 25 MPA de resistência e serão assentados de forma uniforme e regular sob solo em valas de 15cm de espessura, serão instalados meio fio dos dois lados da rua a ser pavimentada.

Execução de Colchão de areia E=06cm: Será executado colchão de arreia com 5cm no mínimo de espessura e declividade de 3%, conforme especificações técnicas exigidas, afim de escoar as águas pluviais do meio da rua para as laterais.

Pavimento articulado para tráfego médio E=8cm x 25 de diâmetro e fck >35 mpa : Será executada pavimentação em Bloquetes de concreto de espessura 8 cm.As peças serão assentadas de forma nivelada e regular obedecendo a declividade de 3 % de inclinação.

Drenagem Pluvial: Serão utilizadas as drenagens Pluviais superficiais através de sarjetas 8x40 e fck 25 mpa com juntas a cada  2m , galerias pluviais e bueiros  serão executadas pela contratante .

Pouso Alto , 20 de novembro  de 2019.

____________________________________

Ricardo Augusto Pinto Costa

ENGENHEIRO CIVIL

CREA N° 37.421/D-MG