MEMORIAL DESCRITIVO

VELÓRIO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pouso Alto, CNPJ  - 18.667.212/0001-92

Local: Rua Potó, Distrito de Santana do Capivari- MG, CEP 37.468.000

Objetivo: Aprovação do projeto de um Velório Municipal que tem por objetivo de atender os munícipes moradores de Santana do Capivari - Pouso Alto.

1 – DESCRIÇÃO DA OBRA

Velório:

O projeto idealizado constitui-se em uma edificação em 01 (um) pavimentos para adequar a obra ao terreno, que tem uma área de 10,00m x 25,00m, localizado a Rua Potó.

A área total de 250,00m².

- – DESCRIÇÃO COMPLETA DO EMPREENDIMENTO

  - – Infra - estrutura: Brocas, sapatas, vigas baldrames em concreto armado in loco.

  - - Supra – estrutura: Pilares e vigas em concreto armado armados in loco e lajes pré-fabricada.

  - - Paredes e Painéis: Alvenaria com blocos cerâmicos assentados e revestidos com argamassa de cimento, cal hidratada e areia.

  - - Forro: Será em laje tipo - pré, revestida com massa de cimento, cal e areia em todos os cômodos.

  - - Telhado: Cobertura em telha de barro sobre estrutura madeira.

  - - Revestimento interno: Azulejos perto de bancadas molhadas ou pias, banheiros, onde receberão barra 1,80 m de azulejo rejuntado e junta fina.

  - - Revestimento externo: Todas as fachadas revestidas e todas as empenas e faixas em reboco desempenado.

  - - Pisos: Piso cerâmico sobre contra-piso de concreto em todos os cômodos.

  - - Esquadrias: Portas de correr e portas externas de abrir e portas internas de abrir serão de madeira pintada, janelas de ferro. Fechadura, ferragens e guarnições.

  - - Ventilação: Natural através das janelas e portas.

2.11- Instalações Hidráulicas: Materiais Hidráulicos: Tubos e conexões de água fria de PVC soldável.  O sistema de água fria é através de reservatórios superiores (caixas d’água 250l) da rede pública abastecido pela rede pública. E os esgotos serão direcionados para caixa de passagem e estas ligadas com a e rede pública de esgotos, e todas as áreas molhadas terão ralos sifonados com tampa de fechamento escamoteável.

2.12 -Rodapé: O material utilizado pode ser ou não do mesmo material de revestimento do piso,

2.13 - Peitoris: Podem ser de materiais diversos, desde que resistentes, impermeáveis e laváveis

2.14 - Rodabanca: Na junção da bancada com pia com as paredes deve sempre ser instalada

rodabanca, utilizando-se ou não o mesmo material da bancada, principalmente nos

ambientes com paredes não revestidas de material cerâmico ou outro material lavável e

impermeável;

Pouso Alto , 07 de maio de 2020.

____________________________________________

Ricardo Augusto Pinto Costa – Engenheiro Civil

CREA/MG– 37421/D